## Slide 1
Approche Pratique

## Slide 2
PLAN DE TRAVAIL
Approche pratique
A. Présentation du site d’étude
A.1.Sur le plan géographique
A.2. Sur le plan communication
A.3. Sur le plan humain et ectodermique
B.Les voiries
B.1. les routes
C.Les réseaux
C.1.Alimentation en eau potable
C.2.Assainissement des eaux usées
C.3.Drainage des eaux pluviales
C.4.Gaz naturel
C.5.Téléphone
D.Actions et recommandations

## Slide 3
A. PRESENTATION DU SITE D’ETUDE :
A.1. Sur le plan géographique :
la commune d’Akbou est incluse dans la vallée de la Soummam. Elle située dans le Nord-ouest de la wilaya de Bejaïa,à environ 70 km du chef lieu de la wilaya. D’une superficie de 52.18 km2,elle s’étend sur 15 km en Ouest,et sur 1.5 km à 6.5 km du Nord au Sud. Et elle est limitée comme suit :(Après le découpage administratif de 1984 ) :
- Au Nord : Par la commune de Chellata
- Au Sud : Par les communes d’Aït R’zine et Amalou
- A l’Est : Par la commune d’Ouzellaguen
- A l’Ouest : Par les communes d’Ighram et Tazmalt
A.2.Sur le plan communication :
la région est traversée par la route nationale N° 26,axe principal qui traverse toute la wilaya de Bejaïa à travers la vallée de la Soummam qui,elle-même,relie le nord et l’est de l’Algérie. La route nationale N° 26A passe par le col de Chellata pour joindre la wilaya de Tizi-ouzoi. La commune est pourvue d’autres axes routiers assurant des liaisons avec d’autres communes.

## Slide 4
A.3.Sur le plan humain et economiqye :
La population se caractérise par sa forte densité au km2 (1199 habts / km2 ) ainsi que sa très forte agglomération (. Cette situation nous révèle la forte attractivité de la commune,due à sa dynamique économique,( par la diversification des activités commerciales et industrielles) ainsi qu’à la disponibilité de la quasi-totalité d’équipements et des services publics.

## Slide 5
B. LES VOIRIES
B.1.ROUTES :
La commune d’Akbou dispose d’un réseau routier et de communication importante qui fait qu’elle est bien reliée avec le reste du territoire nationale. Ce réseau est constitué essentiellement par :
- la route nationale RN 26 présente la liaison de la commune vers la RN 5 qui mène vers la wilaya d’Alger et de Constantine. Elle traverse la communes au Nord-est vers Bejaia et au Sud-est vers Brouira,entre le versant de la montagne et de la vallée de la Soummam sur une altitude de 200 à 250 m. son emprise est d’environ 12 à 14 m et d’une chaussée de 7m,sa longueur est de 17 km environ. Sa viabilité et sa visibilité sont moyennes. La vitesse de circulation routière possible est de 80km/h, son trafic journalier moyen annuel donne par la D.T.P est d’environ 15000 V/J dont le poids lourd représente 30 %.
- la route nationale RN 26A débouche de la cite Bouktit reliant Akbou à Tifrit et à Chellata, elle mène vers la wilaya de Tizi ouzou. Son emprise qui est très rétrécie allant de 5 à8 m avec une chaussée d’environ 3,50 m, sa déclivité atteint jusqu’à 15 %,sa vitesse de circulation réduite jusqu’à 30km/h.

## Slide 6
- le chemin de Wilaya CW 141 qui est en contacte directe avec la commune d’Akbou, il longe l’Oued Tifrit en traversant l’Oued Soummam d’un pont vers Biziou ,Amalou ,Sedouk et Tamoukra. Bonne visibilité,moins large. C’est une route
- le chemin de Wilaya CW 07 débouche de la RN 26 vers Ighram traversant la zone industrielle.
-les chemins vicinaux représentent les routes secondaires,qui débouchent de la RN 26 et de la RN 26A et du CW.ils desservent les agglomération secondaires et les zones éparses.

## Slide 7
C.1.ALIMENTATION EN EAU POTABLE:
La commune d’ Akbou est alimenté à partir des forages situé sur la pleine qui refoule l’eau vers des réservoirs situés sur la zone montagneuse,plus la source Boukrich qui renforce le réservoir (150 m3) Tifrit pour l’alimentation de Tifrit, Tiharkatine ,cite Bouktit (ancienne).
Les forages exploités pour cette tache sont résumés dans le tableau suivant:
C. LES RESEAUX

## Slide 8
FORAGE | LOCALISATION | QMOB L/S | QEXP L/S | AFFECTATION
K5 | RIQUET | 28 | 19 | RIQUET (500 m3)
L9 | AZAGHAR | 35 | 27 | AZAGHARA (300 m3)
MN 12/20 | AZAGHAR | 60 | 60 | ZONE INDUSTRIELLE (1500 m3)
MN 11/19 | AZAGHAR | 35 | 35 | ZONE INDUSTRIELLE (1500 m3)
N02 | BOUZEROUEL | 50 | 35 | CHEF LIEU
N04 | BOUZEROUEL | 50 | 27 | CHEF LIEU
N05 | BOUZEROUEL | 44 | 20 | CHEF LIEU
N06 | BOUZEROUEL | 44 | 35 | CHEF LIEU
Q3 | TAHARACHT | 20 | 6à8 | CHEF LIEU
Q4 | TAHARAT | 14 | 13 | CHEF LIEU
QMOB:Débit mobilisé QEXP :Débit d’exploitation

## Slide 9
Le réseau de distribution de la commune d’Akbou est généralement de type ramifié,sauf l’ancien réseau de la ville qui est de type maillé et il est conçu en amiante de ciment. Les différents réservoirs existants et mobilisés pour cette tache sont énumérés comme suit :
RESERVOIR
LE FORAGE
STATION DE REPRISE
Refoulement
Refoulement
N 02,04,06 BOUZAROUAL | Arafou ( 50m3 ) | Réservoirs Sidi Ali (2x300m3 et 2x500m3)
N 05 BOUZAROUAL | Le nouveau réservoir la Zhun (école Ouahchi) (500 m3) | Les agglomération de guendouza et sonatrach et les réservoirs de l’ex caserne (2x300m3 et 500m3)
Q3, Q4 TAHARACHT | Ighil Medjbar ( 50m3 ) | Réservoirs l’ex casrne (2x300m3 et 500m3)

## Slide 10
Les autres forages refoulent l’eau directement vers leur affectation (réservoir ) :
  Forage K5 réservoir Riquet ( 500 m3 )
  Riquet
  Forage L9 réservoir Azaghar ( 300 m3 )
  Azaghar
  Forages MN 12 / 20 réservoir zone industrielle
  MN 11 / 19 ( 2 x 1500 m3 ) qui sont non
  opérationnelles

## Slide 11
C.2.ASSAINISEMENT DES EAUX USEES :
Le réseau unitaire existe encore dans quelques localités de la commune,les rejets se font directement vers l’Oued Soummam sans aucune épuration préalable.
Au niveau de l’Azib,la ZAC et Riquet le réseau d’assainissent est de type séparatif.
Pour la ville les rejets se font directement vers Ighzer Tahrikt ,Boulguene , Amaghan puis vers l’Oued Soummam.
Les Unités : ALCOVEL et MAC SOUM sont équipées d’une station d’épuration chacune,mais celle de MAC SOUM est à l’arrêt.
C.3. DRAINAGE DES EAUX PLUVIALES :
Le réseau de drainage des eaux pluviales reste peu développe dans la commune, il est assure principalement par un réseau unitaire sur le chef lieu et par quelque canaux qui sont destines à canaliser les cours d’eau existant. Un réseau séparatif existe au niveau de la zone d’activité et au niveau du chef lieu de la commune. Au niveau Laazib ,Azaghar ,et de Riquet le réseau est inexistant.

## Slide 12
C.4.GAZ NATUREL :
Une conduite d’alimentation en gaz de diamètre Φ 500 mm,en provenance de Beni Mansour ,elle longe la RN 26 au niveau d’Akbou.
La ville d’Akbou est alimentée à partir d’un poste de détente situe à proximité de la gare ferroviaire,le Φ du réseau varie entre 50 et 150mm.
Le poste de détente est alimente à partir de la conduite Gazoduc.
C.5.TELEPHONE :
Un réseau national de télécommunication souterrain longe la RN 26, branchement souterrain à été effectué au niveau du carrefour de Guendouza en allant vers la centrale téléphonique qui est situé au niveau de la Zhun, sa capacité est de 5000 lignes dont 4950 en services et 4270 de demandes.
Un projet d ’extension vers Tifrit et Arafou est en cours.

## Slide 13
D. ACTIONS ET RECOMMANDATIONS :
1. LA VOIRIE
1.1. VOIRIE :
- Aménagement des carrefours existants et intersections.
- Élargissement de la RN 26A .
- Améliorer le degré d’accessibilité vers les habitations.
- Aménagement et revêtement des pistes carrossables.
-Aménagement des passages piétions.

## Slide 14
2. LES RESEAUX :
2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE :
- Mettre en service les réservoirs ( 2 x 1500 m3) / zone industrielle.
- Réalisation d’autres forages .
- Réalisation d’autres réservoirs de stockage.
- Un entretien permanant des équipements de pompage,adduction et de
Stockage .
2.2. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES :
- Prévoir un réseau séparatif au niveau de la commune .
- Prévoir un bassin de décantation à court terme en attendant l’acheminement de tous les rejets vers la station d’épuration recommandée.
-Réalisation de la station d’épuration pour traiter les eaux usées.
- Entretien périodique du réseau d’assainissement pour éviter le
colmatage de celui-ci .

## Slide 15
2.3. DRAINAG DES EAUX PLUVIALES :
- Prévoir un réseau de drainage.
- Entretien des caniveaux existant et crées .
- Récupérer les eaux pluviales pur l’irrigation .